## Slide 1: 数据包队列管理实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 问题背景
Movie
Online Game
今天的网真差，这刚局开就挂了
这网挺好的啊，1080p都不卡

## Slide 3: 提纲
数据包队列
  为什么要有数据包队列？
  数据包队列大小设置
  数据包队列过大或过小引起的问题
BufferBloat问题
  BufferBloat问题现象与解决思路
  数据包队列管理机制
BufferBloat实验

## Slide 4: 数据包队列
数据包队列是网络中间设备中最关键的部分之一
  其大小、管理机制等很大程度上影响了网络性能
注：下文在不引起歧义的情况下，用数据包队列/队列表示Buffer
FIB
Buffer
Packet In
Packet Out
Table Lookup
Queue Mgmt
抽象成
Routing table
MAC Learning
Switch
Router

## Slide 5: 为什么需要数据包队列？
ToR Switch
Core Switch
1 GE
10 GE
瓶颈链路
突发流量 (Burst)
Packet Drops

## Slide 6: 队列应该设置成多大？
经验法则 [Appenzeller2004]
    瓶颈链路带宽
    为端到端平均链路延迟
家庭接入网络的例子
  带宽：100Mbps
  网络延迟：20 – 100ms (60ms)
  家庭网关Buffer大小：100Mbps * 60ms = 6Mb = 0.75MB

## Slide 7: 多流环境下的队列大小
假设多条流的数据包到达队列的时间是随机的
所有流的窗口大小之和服从Gaussian分布

## Slide 8: 队列大小分析
, 其中为在瓶颈带宽（路径中）传输的数据包个数（）
每条流的窗口大小服从均匀分布:
窗口大小的标准差为
对于n条流，
因此，队列（Queue）长度的标准差

## Slide 9: 给定队列大小下的链路利用率
链路带宽充分利用的概率 [Appenzeller2004]
N = 10000时的数值仿真实验
该结果说明，对于多流经过的路由器，其队列大小只需设置成BDP/sqrt(n)就可以充分利用链路带宽
队列大小 | 链路利用率
 | > 98.99 %
 | > 99.99988 %
 | > 99.99997 %
队列大小 | 链路利用率
 | > 98.99 %
 | > 99.99988 %
 | > 99.99997 %

## Slide 10: 现实中的队列设置问题
现实中的队列大小通常设置的比理论值大很多
  现实网络中的并发流不一定是异步的
  现实中也有很多短流
  设备商将队列扩容的目的
    网络负载较大时，降低丢包率，优化QoS
    通过工程手段优化TCP传输速率
现实中的队列大小设置会面临两个问题
  队列过小 (under-buffered): 数据中心网络的TCP-Incast问题
  队列过大 (over-buffered): 广域网边缘的BufferBloat问题

## Slide 11: TCP Incast问题
TCP timeout
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker 4
Aggregator
RTOmin = 200 ms
交换机队列一般较小，且多个接口共享
Incast: 多个向一个发送，导致交换机出端口队列占满 [Phanishayee2008]
该问题在数据中心网络中普遍存在：Web搜索、MapReduce等

## Slide 12: TCP Incast导致吞吐率下降
Cluster Setup
1Gbps Ethernet
Unmodified TCP
S50 Switch
1MB Block Size
Collapse!
TCP Incast造成传输下降的主要原因
  粗粒度、低效率的TCP丢包恢复机制

## Slide 13: 增大队列解决TCP Incast问题
优势：可以支持多更Incast服务器数量
劣势：队列硬件（SRAM）价格较高

## Slide 14: BufferBloat现象
BufferBloat是指数据包在缓冲区中存留时间过长引起的延迟过大问题[Gettys2011]
BufferBloat发生在
  网络负载较重的时间段，（不会一直持续）
  边缘网络，（该部分的队列大小更容易被错误配置）
  3G/4G网络，（运营商为了提升QoS等更容易部署大量队列）

## Slide 15: BufferBloat问题

## Slide 16: BufferBloat问题原因
设备的队列设置过大
  很难精确计算需要多大
  在成本允许的前提下，缓冲区远大越好
    QoS、TCP吞吐率
TCP传输机制
  TCP传输协议的最初设计目标：改进吞吐率、优化带宽占用率
  机制：
    以丢包为拥塞控制信号
    只要没丢包，就会试图增加窗口大小：增加吞吐率
    当增大到BDP以后，窗口再增大，不会增加吞吐率，只会增加延迟
队列管理机制
Notes: 这三个因素共同造成了BB问题，三个因素缺一不可，其中第3个比较隐晦。三个角度均可以独立解决BB问题

## Slide 17: 解决BufferBloat问题
减小队列大小
  减小队列大小可以降低数据包在队列中的时间
  但是，小队列难以容忍突发流量
改进传输控制策略
  丢包不再是TCP传输控制的唯一信号，也考虑延迟变化 [Cardwell2016]
改进队列管理策略
  在队列满之前就主动（概率性的）丢包
    RED (Random Early Detection)
  以延迟作为队列管理的信号
    CoDel (Controlled Delay)

## Slide 18: Tail Drop (尾部丢弃)
当队列满时，将新到达的数据包丢弃
  最简单的队列管理机制
原则:
  中间设备的功能尽可能简单，由端设备负责拥塞控制
通常和FIFO组合使用
  是最简单的排队算法
  也是目前应用最广泛的排队算法
    不需要设置任何参数
    简单意味着可靠

## Slide 19: RED (Random Early Detection)
动机
  高BDP流通常需要较大的队列来适应Burst（突发流量）
  但是队列大小增加时，延迟也会增大
设计目标
  高吞吐率、低延迟
设计思路 [Floyd1993]
  在队列满之前，就开始主动(proactively)丢包 (Early Detection)
    提醒发送方即将到来的拥塞
  概率性的丢包，丢包概率与队列长度正相关 (Random)
Notes: RED在发现BufferBloat问题之前就被提出来，旨在解决高延迟问题

## Slide 20: RED操作
MinThresh
MaxThresh
MaxP
1.0
Avg Length
P(drop)
MinThresh
MaxThresh
Avg Length
(1) 使用平滑函数计算平均队列长度x(t)
x(t) <- (1 - Wq) * x(t – T) + Wq * q(t)
t
- q(t)
- x(t)
(2) 根据平均队列长度x(t)进行概率丢包

## Slide 21: RED主要问题
需要设置很多参数
  MinThresh、 MaxThresh、Wq 、 MaxP、采样周期、...
性能对参数设置很敏感
  调优非常困难 [Jacobson1999]
  不恰当的设置可能比Tail Drop性能更差
自1993年提出以来，路由器都支持，但基本上都被关掉了

## Slide 22: CoDel (Controlling Delay)
BufferBloat问题
  设备制造商为了减少网络丢包，通常会配置很大的队列
  当网络负载很大时，网络延迟会变得很大（秒级别）
CoDel设计目标
  减少大队列下的延迟
  对RTT、速率、负载不敏感
CoDel核心思想
  控制数据包在队列中的时间（延迟），而不是队列长度
Notes: 顾名思义：控制延迟而不是队列长度

## Slide 23: CoDel设计
CoDel设计思路
  使用包在队列中的停留时间作为度量指标
    而不是队列长度
CoDel算法
  当包停留时间超过target值时
    将该数据包丢弃
    并根据control law设置下次丢包时间
      interval / sqrt(count)
  直到所有包的停留时间都小于target值

## Slide 24: CoDel流程示意
Packet Dequeue
Within Interval(100ms), min queueing delay > target
(5ms)
Stop Drop
Drop
Dequeue Next Packet
Schedule Next Drop
Yes
No
CoDel具有Tail Drop类似的优点：不需要配置参数
  参数硬编码到CoDel机制中，但不一定是最优的
CoDel可以减少延迟，但一般不会提升吞吐率

## Slide 25: 实验环境
max queue size
Tail Drop
RED
CoDel
H1
H2
R1-eth1
R1-eth0
Data Flow

## Slide 26: 重现BufferBloat问题
根据附件材料中提供的脚本，重现如下实验结果：
  该图为h1(发送方)在对h2进行iperf的同时，测量h1的拥塞窗口值、r1-eth1的队列长度、h1与h2间的往返延迟
  变化r1-eth1的队列大小，考察其对iperf吞吐率和ping延迟的影响

## Slide 27: 解决BufferBloat问题
根据附件材料中提供的脚本，重现如下实验结果：
Controlling Queue Delay 图7.A (https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2209336 )

## Slide 28: Linux TC (Traffic Control)
Linux TC
  实验依赖于tc命令对网络链路进行带宽、延迟设置，对端口的队列长度和管理机制进行设置
  Mininet中已经将tc的绝大部分功能进行封装，但没有封装red, codel管理机制，也没有封装修改带宽值的功能
命令格式
r1# tc qdisc add dev r1-eth1 parent 5:1 handle 6: codel limit 1000
r1# tc class change dev r1-eth1 parent 5:0 classid 5:1 \
htb rate 10Mbit burst 15k

## Slide 29: Linux TCP Probe
Linux TCP Probe
  tcp_probe内核模块可以输出指定TCP连接的相关参数，用于TCP连接性能调试
加载方式： # modprobe tcp_probe port=5001 full=1
  监测端口5001的连接，每个数据包到达时都记录相关参数
数据格式
  时间，源地址:端口，目的地址:端口，长度，下一发送序列号，已确认序列号，拥塞窗口，慢启动门限值，发送窗口，平滑RTT，接收窗口
注意事项
  Ubuntu 18.04内核中的TCP Probe未实现，会报错，建议切换到4.9.48内核版本
  不同内核版本的tcp_probe输出格式不一样，具体参考内核代码tcp_probe.c/tcpprobe_sprintf()

## Slide 30: 附件文件列表
utils.py
reproduce_bufferbloat.py # 重现Bufferbloat问题
mitigate_bufferbloat.py # 解决Bufferbloat问题

## Slide 31: 参考文献
[Allman2013] M. Allman, Comments on bufferbloat, ACM SIGCOMM CCR, 2013
[Appenzeller2004] G. Appenzeller et al., Sizing Router Buffers, ACM SIGCOMM, 2004
[Cardwell2016] N. Cardwell et al., BBR: Congestion-Based Congestion Control Measuring bottleneck bandwidth and round-trip propagation time, ACM Queue, 2016
[Floyd1993] S. Floyd et al., Random Early Detection (RED) gateways for Congestion Avoidance, ACM ToN, 1993
[Gettys2011] J. Gettys et al., Bufferbloat: dark buffers in the Internet. Communications of the ACM, 2011
[Jacobson1999] v. Jacobson et al., RED in a Different Light, Tech Report, 1999
[Jiang2012] H. Jiang et al., Tackling Bufferbloat in 3G/4G Networks, ACM IMC, 2012
[Nichols2012] K. Nichols et al., Controlling Queue Delay, ACM Queue 2012
[Phanishayee2008] Amar Phanishayee et al., Measurement and Analysis of TCP Throughput Collapse in Cluster-based Storage Systems, Usenix FAST, 2008
[Sivaraman2013] A Sivaraman et al., No Silver Bullet: Extending SDN to the Data Plane, ACM HotNets, 2013